带分液功能全自动均质器在蔬菜水果农残检测中的应用

摘要：在检测蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药残留时，前处理过程中大多会用到手动高速分散器，每次均质完一个样品，均需人工清洗刀头，费时费力。采用Auto HG-24plus带分液功能全自动均质仪，一次处理4个样品，一个循环可处理24个样品，无需人工加注乙腈，也无需人工看护，高效高能。

在执行NY/T761标准，检测蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药残留时，前处理过程中，大多会用到高速分散器，对样品进行均质处理，以提高萃取效率。下文对手动均质和仪器自动均质过程做个比较，以处理24个样品为例。

手动均质：依次称取24份样品，每份25g,置于100ml样品管内，标记；然后用瓶口分液器，依次加入50ml乙腈，待处理。固定好一台手动分散机，取1号样品管固定好，将分散机刀头伸入样品管内，打开分散机，调速至17000rpm，均质2min,将分散机速度调低，取下1号样品管，用干净空样品管接水至于样品同高，将分散刀头伸入水中，调高分散机转速，转动30s,换水，反复3次；再取用干净空样品管装丙酮至于样品同高，将分散刀头伸入丙酮中，调高分散机转速，转动30s，调低分散机转速，取下丙酮样品管；按上述步骤依次对2-24号样品进行均质处理。整个过程人工操作，劳心费力，效率低下。

全自动均质：依次称取24份样品，每份25g,置于100ml样品管内，标记；放置到Auto HG-24plus带分液功能全自动均质仪样品盘上。在触摸屏上设置：均质时间2min、水槽清洗1min、有机溶剂清洗30s、超声波清洗30s，乙腈加注50ml，设置样品排位6排，启动仪器。Auto HG-24plus带分液功能全自动均质仪将第1排数依次自动对样品先加注乙腈50ml，然后均质2min，然后自动在水槽清洗、有机溶剂槽清洗、超声波槽清洗；然后对第2排样品按上述动作进行处理。整个过程无人工看护和操作，真正做到解放劳动力、提高工作效率作用。